Geheugenmetaal

- Leerlingenpracticum

- 50 min

Inleiding

In deze proef onderzoek je de hoe je de lengteverandering  van een draad van geheugenmetaal kunt beïnvloeden met elektrische stroom.

Oriëntatie

Onderzoeksvragen

1 Welke verband is er tussen de lengteverandering van een draad geheugenmetaal (zonder stroom) en de  massa die er aan hangt?

2 Welke verband is er tussen de lengteverandering van een draad geheugenmetaal, waar een stroom door loopt en de  massa die er aan hangt?

Theorie

Je docent heeft de theorie, die je eventueel kunt bestuderen.

Benodigdheden

- statief met klem

- ca. 25 cm geheugenmetaaldraad (0,1 mm dik)

- haakje

- spanningsbron (bijv. een 4,5V-batterij)

- elektriciteitsdraden

- 2 krokodillenbekjes

- ampèremeter

- massablokjes van 50 g (max. 8)

Aanpak

1	Bevestig aan één kant van het geheugenmetaal het haakje.

2	Bouw de nevenstaande opstelling (laat het onderste krokodillenbekje nog los!)

3	Bevestig het laatste krokodillenbekje zodat er een spanning van 4,5V op het geheugenmetaal staat en meet de stroomsterkte door de draad.

4	Meet de lengte van het geheugenmetaaldraadje.

5	Haal de spanning weer van het geheugenmetaal en wacht daarna ca 20 sec.

6	Meet nogmaals de lengte van het draadje.

7	Hang nu 50 g aan het haakje en herhaal stap 3 t/m 6.

8	Doe 7 nogmaals voor gewichten t/m 400 g.

9	Bereken voor elke meting de lengteverandering Δl

Uitvoering

Noteer je metingen en berekeningen overzichtelijk.

Maak in één diagram de grafieken waarin Δl  is uitgezet tegen m voor de draad met en zonder elektrische stroom.

Conclusie

Geef antwoord op beide onderzoeksvragen. Maak daarbij duidelijk welke verschillen er zijn.

Evaluatie

Geef aan welke problemen je tegenkwam en hoe je die hebt opgelost of hoe je de uitvoering zou kunnen verbeteren.

Geef het antwoord op de volgende vragen:

- Welke verklaring kun je bedenken voor het verschil in de twee grafieken?

- Welke toepassing  is er bij deze proef te bedenken?

- Wat zou er in deze proef gebeuren als je een normaal metaaldraadje zou gebruiken i.p.v. het geheugenmetaal? Licht je antwoord kort toe.

Extra

Bepaal uit je metingen de elasticiteitmodulus voor geheugenmetaal zonder stroom  en voor geheugenmetaal met stroom.